## Slide 1
Formulación de metas globales, individuales y grupales de cargas contaminantes de DBO5 y SST para el periodo 2015-2019, en la jurisdicción del Área Metropolitana de Bucaramanga
Taller 1 de instalación

## Slide 2
Hora | Tema
8:00 am – 8:15 a.m. | Instalación
8:15 am – 8:35 a.m. | Decreto 2667 de diciembre 21 de 2012 en el marco de la gestión integral del recurso hídrico
8:35 a.m. – 9:00 a.m. | Reglas de juego de la consulta
09:00 a.m. – 10:00 a.m. | Diseño de La consulta de metas: cronograma y contenidos
10:00 a.m. – 10:20 a.m. | Refrigerio
10:20 a.m. – 11:40 a.m. | Metodología para el diseño sustentación de propuestas individuales y grupales de metas de cargas de DBO5 y SST.
11:40 m – 12:00 m | Espacio para discusión e inquietudes
PROGRAMA DE TRABAJO

## Slide 3
INSTALACION

## Slide 4
DECRETO 2667 DE 2012 EN EL MARCO DE LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

## Slide 5
BASE CONCEPTUAL- TR

## Slide 6
MARCO NORMATIVO: TR
NORMA | ALCANCE
Decreto 2667 de diciembre 21 de 2012 | Reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de vertimientos puntuales
Resolución 1433 de diciembre 27 de 2004 | Se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV
Resolución 372 de mayo de 1998 | Actualiza las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones
Resolución 2145 de diciembre 23 de 2005 | Modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004
Decreto 3930 de 2010 | usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones
Ley 1450 de julio 24 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 | Adiciona parágrafo art. 42 Ley 99 de 1993. Amplia la base gravable para cobro de la TR a todos los generadores de vertimientos líquidos
RESOLUCION 000045 DEL 02 2015 | Convoca la Consulta de metas quinquenio 2015 -2019
POR DEFINIR | Define los objetivos de calidad de los cuerpos de agua de la jurisdicción del AMB

## Slide 7: ESTRUCTURA DEL DECRETO 2667 DE 2012
Capítulo | Artículo | Alcance
I | 1-2 | OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
II | 3 - 7 | DEFINICIONES
III | 8-13 | ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE
IV | 14-17 | CÁLCULO DE LA TARIFA DE LA TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES
V | 18-25 | SOBRE EL MONTO Y RECAUDO DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS
VI | 26-28 | DISPOSICIONES FINALES

## Slide 8: Los PSMV´S y la TR
CAPITULO III: Establecimiento de Metas de Carga Contaminante |  | 
Artículos claves | Alcances | Para destacar
10 | PLANES DE CUMPLIMIENTO MUNIICPIOS Y ESP´S | PSMV´S
Artículo 10. Meta de carga contaminante para los prestadores del servicio de alcantarillado. La meta individual de carga contaminante para los prestadores del servicio de alcantarillado, corresponderá a la contenida en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV, presentado por el prestador del servicio y aprobado por la autoridad ambiental competente de conformidad con la Resolución 1433 de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la cual continúa vigente y podrá ser modificada o sustituida. |  | 

## Slide 9: PSMV´S – PLANES DE CUMPLIMIENTO
CAPITULO III: Establecimiento de Metas de Carga Contaminante |  | 
Artículos claves | Alcances | Para destacar
10 (PARAGRAFO 2) | PLANES DE CUMPLIMIENTO MUNIICPIOS Y ESP´S | PSMV´S Y METAS
Parágrafo 2. Para aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no cuenten con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV aprobado y, que a su vez no presenten durante el proceso de consulta su propuesta de meta individual de carga contaminante y el número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua, la autoridad ambiental competente, con base en la mejor información disponible, establecerá la meta de carga contaminante para dicho usuario, especificando anualmente para el quinquenio tanto la carga total contaminante como el número total de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua. Lo anterior, sin perjuicio de lo que disponga sobre la materia la autoridad ambiental competente en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico yen el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea probado, y de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. |  | 

## Slide 10: CALCULO DE LA TARIFA DE LA TR
CAPITULO IV: Cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos puntuales |  | 
Artículos claves | Alcances | Para destacar
Artículo 14. |  | Tarifa de la tasa retributiva (Ttr).
Para cada uno de los parámetros objeto de cobro, la autoridad ambiental competente establecerá la tarifa de la tasa retributiva (Ttr) que se obtiene multiplicando la tarifa mínima (Tm) por el factor regional (Fr), así: Ttr = Tm x Fr |  | 

## Slide 11: TARIFA MINIMA
CAPITULO IV: Cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos puntuales |  | 
Artículos claves | Alcances | Para destacar
15 | Tarifa mínima de la Tasa (Tm). | PARÁGRAFO: Las tarifas mínimas establecidas en la Resolución 372 de 1998 continuarán vigente hasta tanto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la modifique o sustituya.

## Slide 12: FACTOR REGIONAL
CAPITULO IV: Cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos puntuales |  | 
Artículos claves | Alcances | Para destacar
16 | Tarifa mínima de la Tasa (Tm). | NUEVO FACTOR REGIONAL
FR1 =FRo + (Cc I Cm) Donde: FR1=Factor regional ajustado. FRo = Factor regional del año inmediatamente anterior. Para el primer año del quinquenio, FRo = 0.00 Cc = Total de carga contaminante vertida por los sujetos pasivos de la tasa retributiva al cuerpo de agua o tramo del mismo en el año objeto de cobro expresada en Kglaño, de acuerdo a lo definido en el artículo 3. Cm = Meta global de carga contaminante para el cuerpo de agua o tramo del mismo expresada en Kg/año. |  | 

## Slide 13: AJUSTE DEL FACTOR REGIONAL
CAPITULO IV: Cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos puntuales |  | 
Artículos claves | Alcances | Para destacar
Artículo 17. |  | Valor, aplicación y ajuste del factor regional.
El factor regional se calcula para cada cuerpo de agua o tramo del mismo y se aplica a los usuarios de acuerdo a lo establecido en este artículo y en el artículo 18 del presente decreto. |  | 

## Slide 14: AJUSTE DEL FACTOR REGIONAL
CAPITULO IV: Cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos puntuales |  | 
Artículos claves | Alcances | Para destacar
Artículo 17. |  | Valor, aplicación y ajuste del factor regional.
El factor regional para el cuerpo de agua o tramo del mismo se ajustará anualmente a partir de finalizar el primer año, cuando no se cumpla con la Carga Meta (Cm) del cuerpo de agua o tramo del mismo, es decir cuando Cc sea mayor que Cm. En caso contrario, esto es, que Cc sea menor que Cm, no se calcula para ese año la expresión Cc / Cm y continuará vigente el factor regional del año inmediatamente anterior. |  | 

## Slide 15: AJUSTE DEL FACTOR REGIONAL
CAPITULO IV: Cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos puntuales |  | 
Artículos claves | Alcances | Para destacar
Artículo 17. |  | Valor, aplicación y ajuste del factor regional.
El valor del factor regional no será inferior a 1.00 y no superará 5.50. Así mismo, los diferentes valores de las variables incluidas en su fórmula de cálculo se expresarán a dos cifras decimales. La facturación del primer año se hará con las cargas y factor regional del primer año y así sucesivamente para los años posteriores. |  | 

## Slide 16: AJUSTE DEL FACTOR REGIONAL
CAPITULO IV: Cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos puntuales |  | 
Artículos claves | Alcances | Para destacar
Artículo 17. Parágrafo 2. |  | FR PARA LAS ESP´S O MUNICIPIOS QUE NO CUMPLEN EL PSMV O NO LO TIENEN APROBADO
Para los prestadores del servicio de alcantarillado que incumplen con el indicador de número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua, contenido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV o en la propuesta adoptada por la autoridad ambiental en el acuerdo que fija las metas de carga contaminante cuando aún no cuentan con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV aprobado, se les ajustará y aplicará un factor automático con un incrementado de 0.50 por cada año de incumplimiento del indicador. |  | 

## Slide 17: AJUSTE DEL FACTOR REGIONAL
CAPITULO IV: Cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos puntuales |  | 
Artículos claves | Alcances | Para destacar
Artículo 17. Parágrafo 2. |  | FR PARA LAS ESP´S O MUNICIPIOS QUE NO CUMPLEN EL PSMV O NO LO TIENEN APROBADO
Cuando el prestador del servicio de alcantarillado sea sujeto de aplicación del factor regional por carga, esto es, cuando se incumple la meta individual y la meta global del tramo, y a su vez, se registre incumplimiento del indicador de número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua, solo se aplica el factor regional por carga. En todo caso, los mayores valores cobrados de la tasa retributiva por incumplimiento de los prestadores del servicio de alcantarillado en sus metas de carga contaminante o en el indicador de número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua contenidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV, no podrán ser trasladados a sus suscriptores a través de la tarifa ni de cobros extraordinarios. |  | 

## Slide 18: MONTO Y RECAUDO DE LA TR
CAPITULO V: Sobre el monto y recaudo de las tasas retributivas |  | 
Artículos claves | Alcances | Para destacar
Artículo 18. Parágrafo 2. |  | Monto a cobrar por TR
MP = ∑Tmi '*' Fri * Ci Donde: MP = Total Monto a Pagar. Tmi =Tarifa mínima del parámetro i. Fri = Factor regional del parámetro i aplicado al usuario. Ci = Carga contaminante del parámetro i vertido durante el período de cobro. n = Total de parámetros sujetos de cobro. |  | 

## Slide 19
EL PROCESO DE CONSULTA PARA ESTABLECER LA META GOBAL, METAS INDIVIDUALES Y METAS GRUPALES DE CARGAS CONTAMINANTES DE DBO5 Y SST

## Slide 20
CONSULTA DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST PARA EL QUINQUENIO 2015 – 2019
Actualizar la LINEA BASE de cargas de DBO5 y SST por vertimientos puntuales
Determinar METAS INDIVIDUALES DE CARGAS DE DBO5 Y SST con sus respectivos cronogramas
Determinar METAS GRUPALES de cargas de DBO5 y SST con sus respectivos cronogramas
Definir METAS DE CARGAS y los ajustes necesarios a los PSMV´S de los municipios y ESP´S de la jurisdicción del AMB
Establece METAS GLOBALES (TRAMOS) DE CARGAS DE DBO5 Y SST POR CUENCAS Y TRAMOS
OBJETIVOS CENTRALES

## Slide 21
Identificar la(s) cuenca(s) para el cobro de la TR
Dividir la(s) cuenca(s) en tramos
Establecer objetivos de calidad hídrica
Documentar estado de calidad
Identificar usuarios que realizan vertimientos
Estimar concentración y caudal
Permiso de vertimiento o plan de cumplimiento
Usuarios individuales
Calcular Línea
Base de Carga
Contaminante
El proceso implementación y evaluación de la tasa retributiva
Publicar Línea
Base de Carga
Contaminante

## Slide 22: El proceso implementación y evaluación de la tasa retributiva
Presentación al Consejo Directivo
Reglas de juego de la consulta
Diseñar y socializar metodología y formatos
Acto administrativo de la consulta
Recepción y análisis de propuestas de usuarios
Convocar actores de la consulta
Diseñar metodología de evaluación de las propuestas de metas
Proyecto de metas de descontaminación
Ajuste proyecto de metas
Aprobación y publicación de las metas de descontaminación
Publicación proyecto de metas

## Slide 23: La consulta de metas en el proceso implementación y evaluación de la tasa retributiva: facturación y cobro
Evaluación del cumplimiento de las metas
Revisión de autodeclaraciones
Expedición de facturas o documentos equivalentes
Cálculo del Factor Regional
Solicitud de autodeclaraciones de cargas de DBO5 y SST
Recaudo
Reclamaciones
Verificación de autodeclaraciones
Ejecución de los recaudos
Reporte al Ministerio

## Slide 24: Acto administrativo inicio proceso de consulta
De acuerdo al artículo 12 del Decreto 2667 de 2012, el proceso de consulta y establecimiento de meta de reducción, se iniciará formalmente mediante acto administrativo, el cual deberá contener la duración y el procedimiento.
Resolución AMB 000045 DE 2015
“Por medio de la cual se inicia y se reglamenta el Proceso de Consulta para la fijación de las metas de cargas contaminantes de DBO5 y SST por vertimientos puntuales a los cuerpos superficiales en la jurisdicción del AMB para el periodo 2015-2019", y se establece su metodología conforme a lo establecido en el Decreto 2667 de 2012”

## Slide 25: Proceso de Consulta, metas de cargas AMB
Acto administrativo que da inicio al Proceso de Consulta: resolución 000045 de febrero de 2015. Fases de Consulta:
Etapa 1: socialización
Proceso de socialización del Decreto 2667 de 2012
Etapa 2
Mesa de consulta de meta de cargas contaminantes
Etapa 3
Formulación de Propuesta de Meta Definitiva

## Slide 26: RESUMEN DE LA CONSULTA DE METAS COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN

## Slide 27: REGLAS DE JUEGO DE LA CONSULTA DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST PARA EL QUINQUENIO 2015 -2019

## Slide 28
Principios especiales de la consulta de metas de cargas de DBO5 Y SST
El interés común por encima de los intereses particulares
Duros y críticos en el análisis de los temas, pero respetuosos con las personas y las instituciones
Respeto por la diferencia
Información oportuna y veraz para la toma de decisiones y la actuación eficaz

## Slide 29
Marco normativo – base no negociable
LINEA BASE DE USUARIOS Y CARGAS DE DBO5 Y SST
PERFILES DE CALIDAD de los cuerpos de agua o tramos afectados por las descargas líquidas
Marco normativo esencial: Decreto 2667 de 2012, objetivos de calidad, otros
Objetivos de calidad
Inventario del estado y nivel de cumplimiento de los PSMV´S y planes de cumplimiento de los usuarios identificados
Publicación al menos 15 días de la LINEA BASE
Publicación al menos 15 días del proyecto de METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST quinquenio 2015 -2019
Solo se reciben propuestas hasta la fecha señalada.

## Slide 30
Para tener en cuenta como reglas de juego
Todos los usuarios de la jurisdicción que generan descargas líquidas puntuales deben definir una META DE CARGAS DE DBO5 Y SST
Quien no presente propuesta de metas o ésta sea desaprobada, el AMB asignará una meta individual mediante información y métodos presuntivos
Las propuestas de METAS DE CARGAS deben sustentarse en soportes actualizados de estudios de calidad de aguas de cada usuario
En la consulta no se resuelven asuntos relacionados con la esencia misma de la norma
El AMB diseña y somete a consideración de los interesados el CRONOGRAMA de la consulta para que todos los interesados queden agendados.
Toda la información de soporte y que genere la Consulta se publica en la Página Web del AMB.
Las PROPUESTAS DE METAS deben presentarse en medio físico y electrónico, debidamente refrendadas y firmas por el representante leal de cada empresa.

## Slide 31
LA CONSULTA DE METAS
CRONOGRAMA, TEMAS Y ALCANCES DE LA CONSULTA

## Slide 32
La consulta de metas: cronograma y temas de los talleres – para ser discutido y oficializado
Taller ,evento o sesión de trabajo | Alcances y temas | Fecha definida/ propuesta
1.Socialización | 1. Decreto 2667 de 2012 2. Diseño de la consulta de metas AMB 2015 -2019 3. Reglas de juego de la consulta 4. Metodología y soportes para la formulación y presentación de metas de cargas contaminantes de DBO5 y SST con sus respectivos cronogramas | Febrero 27 de 2015
2.Información básica | Perfiles de calidad Objetivos de calidad LINEA BASE de usuarios y cargas de DBO5 Y SST Absolución de inquietudes relacionadas con el diseño de la propuesta de metas | MARZO 20 de 2015
3. Sustentación propuestas | 1. Jornada de sustentación de metas para municipios y ESP´S 2. Jornada de sustentación de metas para el sector privado | ABRIL 17 de 2015

## Slide 33
La consulta de metas: fechas claves
En la fecha | Tener en cuenta | 
FEBRERO 27 DE 2015 | 1.Se define el cronograma de los talleres de la consulta | 
 | 2. Se publica la LINEA BASE DE USUARIOS Y CARGAS DE DBO5 Y SST | 
MARZO 23– ABRIL 17 DE 2015 |  | 
ABRIL 17 DE 2015 | Se deben sustentar las propuestas de metas de cargas | 
ABRIL 30 DE 2015 | Fecha de cierre para presentación las propuestas de metas | 
MAYO 1 A MAYO 20 DE 2015 | Se publica y se reciben observaciones al proyecto de metas 2015 - 2019 | 
MAYO 31 DE 2015 | Se define el proyecto oficial de metas para que sea estudiado por el Consejo Directivo del AMB | 

## Slide 34: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO, SUSTENTACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST PARA EL QUINQUENIO 2015 - 2019

## Slide 35: Metodología para el diseño, sustentación y evaluación de las propuestas de metas de cargas de DBO5 y SST -flujograma de gestión-
Responsable | Flujo | Actividad
AMB |  | Define objetivos de calidad hídrica para el tramo receptor
El usuario generador de descargas líquidas |  | Realiza el estudio de caudales y calidad de sus descargas puntuales
AMB |  | Define metodología y formatos de cronograma para la presentación de propuestas de metas de cargas de DBO5 Y SST
El usuario |  | Diligencia el formato de metas y cronograma
AMB |  | Estructura y publica en la Web el proyecto de metas individuales, grupales y globales por tramos
El usuario |  | Presenta observaciones al proyecto de metas de cargas 2015 - 2019
AMB |  | Ajusta y define mediante Acuerdo del consejo directivo el nuevo marco de metas e inicia la nueva facturación de la TR

## Slide 36: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO, SUSTENTACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE CAUDALES Y CALIDAD DE DESCARGAS POR PARTE DEL USUARIO
Paso | Actividad
1. | Evaluación de objetivos de calidad de la Corporación y simulación de LIMITES PERMISIBLES
2. | Evaluación redes de alcantarillado
3. | Estudio de caudales
4. | Construye líneas de flujos y caudales por proceso tipo
5. | Diseña plan de muestreo de aguas residuales
6. | Procesa la información de caudales y calidad de aguas
7. | Diligencia formatos de sustentación de propuestas de metas de cargas y cronograma

## Slide 37
Paso | Actividad
1. | Evaluación de objetivos de calidad de la AAC (CORPOGUAJIRA) y simulación de LIMITES PERMISIBLES
METODOLOGIA PARA EL DISEÑO, SUSTENTACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST ESTUDIO DE CAUDALES Y CALIDAD DE DESCARGAS POR PARTE DEL USUARIO

## Slide 38: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO, SUSTENTACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST ESTUDIO DE CAUDALES Y CALIDAD DE DESCARGAS POR PARTE DEL USUARIO
FASES ESTRATEGICAS DEL PROCESO
1.Determine limites y requerimientos de la meta
2.EVALUE LOS LIMITES PARTICULARES DE CALIDAD REQUERIDOS PARA CUMPLIR INDIVIDUALMENTE
3.DISEÑE LA MATRIZ DE PLANIFICACION PARA EL CUMPLIMEINTO DE LOS LIMITES INDIVIDUALES
4.DEFINA LA META
5.SUSTENTE LA META ANTE LA ACC

## Slide 39: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO, SUSTENTACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST ESTUDIO DE CAUDALES Y CALIDAD DE DESCARGAS POR PARTE DEL USUARIO
Lo primero es comprender muy bien las razones por las cuales la empresa debe formular una meta de cargas contaminantes:
Para responder a requerimientos de límites permisibles ( Decreto 3930 de 2010)
Para apuntarle al cumplimiento de objetivos de calidad de tramo o cuenca
Para cumplir con criterios de calidad del cuerpo receptor en el punto de descarga

## Slide 40: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO, SUSTENTACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE CAUDALES Y CALIDAD DE DESCARGAS POR PARTE DEL USUARIO
Todas las condiciones anteriores conllevan indefectiblemente a establecer unos LIMITES PARTICULARES DE LA DESCARGA

## Slide 41
Esta metodología de cálculo se basa en la ecuación de continuidad, la cual es consecuencia del principio de conservación de la masa donde se establece que la masa, dentro de un sistema permanece constante en el tiempo, lo que analíticamente se expresa como:
(dm/dt) =0 (1)
Dado un tramo de cauce en el que se produce la incorporación de varios vertimientos puntuales, puede plantearse un balance de masas con la hipótesis de mezcla completa, cumpliendo para cada parámetro contaminante la siguiente ecuación de igualdad:
Me +Σmv = Ms (2)
En esta ecuación:
Me = masa del contaminante que entra en el tramo
mv = masa que se incorpora de cada vertimiento
Ms = masa que sale del tramo
La masa por unidad de tiempo o flujo másico, se denomina carga, y la carga contaminante asociada a un parámetro transportada por un cauce viene definida por el producto de su concentración por el caudal circulante,
K (Carga)=Q(Caudal) * C(Concentración) (3)
En consecuencia el balance de cargas viene dado por las expresiones matemáticas incluidas en el siguiente gráfico:
Ke = carga a la entrada del tramo
kv = carga de cada vertimiento efectuado en el tramo
Ks = carga a la salida del tramo
Qe = caudal a la entrada del tramo
Ce = concentración a la entrada del tramo
qv = caudal de cada vertimiento efectuado en el tramo
cv = concentración de cada vertimiento efectuado en el tramo
Qs = caudal a la salida del tramo
Cs = concentración a la salida del tramo
Método del Balance de masas: PRINCIPIO DE CONSERVACION DE MASAS

## Slide 42
Mediante esta ecuación del balance y dependiendo de los datos de partida y del objetivo perseguido se pueden realizar tres tipos de cálculos:
● Evaluar el impacto de los vertimientos existentes o que esté previsto imponer en razón de los conflictos de calidad identificados en un tramo
● Determinar los valores límite de emisión máximos que podrían
autorizarse para un vertimiento
● Calcular la incidencia de un vertimiento en el medio receptor a partir de los datos de una declaración de vertimiento, como por ejemplo cuando se evalúa un estudio de Impacto Ambiental y se presentan datos hipotéticos previsibles para la descarga que se piensa instalar.
Ke = carga a la entrada del tramo
kv = carga de cada vertimiento efectuado en el tramo
Ks = carga a la salida del tramo
Qe = caudal a la entrada del tramo
Ce = concentración a la entrada del tramo
qv = caudal de cada vertimiento efectuado en el tramo
cv = concentración de cada vertimiento efectuado en el tramo
Qs = caudal a la salida del tramo
Cs = concentración a la salida del tramo
Cálculos más pertinentes del balance de masas

## Slide 43
Se presenta un ejemplo de comprobación de dicha adecuación, tomando en cuenta los siguientes datos y aprovechando el grafico de la figura anterior:
Qe = caudal aguas arriba (caudal mínimo estadístico histórico,) = 2,2 m3/seg
qv = caudal del vertimiento (caudal estadístico, percentil 95) = 0,81 m3/seg
Ce = concentración aguas arriba (valor estadístico) = 0,9 mg/l
cv = concentración en el vertimiento (valor estadístico) = 2,5 mg/l
NCA = valor más restrictivo entre las normas de calidad ambiental del tramo = 1,0 mg/l
Cs = (Qe* Ce +∑ (qv *cv ))/ Qe + Cv= 2,2*0,9+(0,81*2,5) / 2,2+2,5 = (0,85) mg/L
En este ejemplo el vertimiento está ajustado al cumplimiento de la norma de calidad ambiental dado que : Cs (0,85 mg/l) < (1,0mg/l) NCA
Ejemplo de cálculo de la adecuación de un vertimiento al cumplimiento de las normas de calidad y a los objetivos de calidad del tramo receptor bajo esta metodología: Análisis de concentración Cs de la norma (NCA)

## Slide 44: Perfiles de calidad – Objetivos de calidad: SOPORTE PARA ESTABLECER EL NCA

## Slide 45: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO, SUSTENTACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE CAUDALES Y CALIDAD DE DESCARGAS POR PARTE DEL USUARIO
Paso | Actividad
2. | Evaluación redes de alcantarillado
Identificación de las líneas que definen la orientación y tipología de las redes de alcantarillado. Determinación de los puntos donde se han de realizar los muestreos de agua | 

## Slide 46: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO, SUSTENTACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE CAUDALES Y CALIDAD DE DESCARGAS POR PARTE DEL USUARIO
Paso | Actividad
3. | Estudio de caudales
La forma mas expedita para conocer con antelación, como se comportan las aguas de la empresa o del alcantarillado como respuesta a las actividades o procesos que allí se adelantan. | 

## Slide 47: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO, SUSTENTACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE CAUDALES Y CALIDAD DE DESCARGAS POR PARTE DEL USUARIO
Paso | Actividad
4. | Construye líneas de flujos y caudales por proceso tipo
Se establecen las curvas de caudales y se determina la forma como se construyen las muestras compuestas de aguas residuales que han de llevarse al laboratorio | 

## Slide 48: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO, SUSTENTACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE CAUDALES Y CALIDAD DE DESCARGAS POR PARTE DEL USUARIO
Paso | Actividad
6. | Procesa la información de caudales y calidad de aguas
Informe periódico del estudio de calidad de aguas y comportamiento de las cargas de DBO5, SST y demás requisitos de la AAC. | 

## Slide 49: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO, SUSTENTACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE CAUDALES Y CALIDAD DE DESCARGAS POR PARTE DEL USUARIO
Paso | Actividad
7. | Diligencia formatos de sustentación de propuestas de metas de cargas y cronograma

## Slide 50: METODOLOGIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE DISEÑO Y SUSTENTACIONDE LAS PROPUESTAS INDIVIDUALES Y GRUPALES DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST Ingeniera: VIVIANA ANDREA MARTINEZ NAVARRETE

## Slide 51: METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS
Estimación de escenarios
Calculo de la CARGA MAXIMA PERMISIBLE –CMP ajustada al objetivo de calidad
Comparación de cargas propuestas con el escenario de CMP

## Slide 52
FORMATO DINAMICO PARA LA SUSTENTACION Y OFICIALIZACION DE LAS PROPUESTAS DE METAS DE CARGAS DE DBO5 Y SST PARA EL QUINQUENIO 2014 -2019 EN JURISDICCION DE LA AMB

## Slide 53
Espacio para observaciones e inquietudes

## Slide 54
Muchas Gracias
CONTACTO INSTITUCIONAL :
ISABEL SANCHEZ
Isabel.sanchez@amb.gov.co
Cel:3016302133
Abogada – Asesora Subdirección Ambiental - AMB
CONTACTO TECNICO:
LUIS FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ
lfchy2002@yahoo.es
Cel: 3013766466
Ing. Sanitario U. de A. – Planificador Urbano Regional U. Nacional
Asesor AMB instrumentos económicos para la GIRH